## Slide 1
skyforce / RSEE4
2011/04/08
Weekly Report

## Slide 2: Color Engine - Status
Progress
  HSV Refine 12/20~
    以sRGB為Target的調整量確認 (NTSC 45/60%) Done
    Non-Linear V 調整公式修正 Done
    Value硬體運算精確度度確認 Done
    Saturation公式修正確認 Done
    HSV 自動調整手法確認&implement(單點) Done
    HSV FPGA驗證 04/08~
    HSV 演算法軟硬體驗證 ~
    FPGA HSV GUI Implement 04/07
Problem
  Turn Point Confirm
Future Plan
  HSV 自動調整手法確認&implement(多點) 04/06~04/14
    Color Index
    Clip Index
  HSV Simulation Model Implement 04/15~04/26

## Slide 3: Effect by 16 Turn Points(4bit)
每60度,以六個色相評估 :0/60/120/180/240/300
以sRGB六個驗證點為 基準
測試7~15(9個點)TP 繪成九條線
每條線均以 Saturation of CIECAM02 JCh 繪成, 最接近人眼視覺 感受
若差異在1以內人眼 完全無法分辨
若差異在3以內人眼 難以分辨
16 Turn Points差異均 <3, 且最大差異約為1, 接近無法分辨的差異, 以人眼判別已足夠

## Slide 4: Auto Tune
AutoTune UML Class Diagram

## Slide 5: Auto Tune
Fit Mode
  Single Spot: 每個Hue僅有單點
  Multi Spot: 每個Hue有多點需取捨
Tune Target: 用來產生調整時的參考目標(CIEXYZ)
  sRGBTuneTarget: 以sRGB的色塊為參考目標
Index: Multi Spot時用來取捨的Index
  Color Index: 以色差為基準
  Clip Index: 以Clipping為基準
LCDModel: 用來確認調整後是否達到目標值
  MultiMatrixModel: 以LCD Model預測調整後是否達到目標值
  MeterLCDModel: 可以連接儀器量測Panel, 排除預測的誤差
  CA210Model: 可以連接CA-210直接量測Panel, 排除預測的誤差

## Slide 6
dd
Chart: HSV Distribution of CC24
Hue | 17.4849 | 17.5121 | 26.0005 | 38.757 | 49.3468 | 73.5625 | 83.1042 | 118.3991 | 167.1534 | 188.2289 | 212.5783 | 227.301 | 228.3585 | 240.4905 | 284.0601 | 321.3958 | 352.2894 | 359.3451
Saturation | 34.5807 | 40.1155 | 78.7507 | 85.055 | 94.5658 | 68.3723 | 40.387 | 52.8727 | 49.3607 | 129.7421 | 40.299 | 72.4558 | 58.1696 | 27.2468 | 44.2709 | 55.0539 | 57.0861 | 67.9845
Value | 75.9733 | 44.9471 | 86.2835 | 88.5987 | 94.1655 | 73.5729 | 42.0186 | 58.1482 | 74.0305 | 64.6557 | 61.3859 | 56.3753 | 66.9694 | 68.6516 | 39.7086 | 73.0644 | 75.5754 | 66.8361
Interpolation of CC24 (Value Side)
Interpolation of CC24 (Top Side)
Produce Hue Plane Tune Spot By CC24
Hue shift only
Patch of CC24
*CC24 : Color Checker 24
Interpolation Patch
Case1
Case3
Case1
Case2